## Slide 1
计算机网络：数据链路层

## Slide 2: 指引
数据链路层基本概念及基本问题
  基本概念
  三个基本问题
两种情况下的数据链路层
  使用点对点信道的数据链路层
  使用广播信道的数据链路层
以太局域网（以太网）
扩展以太网
高速以太网
应用层
运输层
数据链路层
网络层
物理层

## Slide 3: PPP协议使用场合
用
户
至因特网
已向因特网管理机构
申请到一批 IP 地址
ISP
接入网
PPP 协议

## Slide 4: PPP协议
现在全世界使用得最多的数据链路层协议是点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)。
用户使用拨号电话线接入因特网时，一般都是使用 PPP 协议。

## Slide 5: PPP协议
PPP协议应该满足的要求：
  简单——这是首要的要求
  封装成帧
  透明性
  多种网络层协议
  多种类型链路
  差错检测
  检测连接状态
  最大传送单元
  网络层地址协商
  数据压缩协商
PPP协议不需要满足的要求：
  纠错
  流量控制
  序号
  多点线路
  半双工或单工链路

## Slide 6
PPP 有一个 2 个字节的协议字段。
  0x0021 — PPP 帧的信息字段就是IP 数据报。
  0xC021 — 信息字段是 PPP 链路控制数据。
  0x8021 — 表示这是网络控制数据。
  0xC023 — 信息字段是安全性认证PAP。
  0xC025 — 信息字段是LQR。
  0xC223 — 信息字段是安全性认证CHAP。
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部
FF、03是固定的
PPP协议帧格式

## Slide 7: PPP协议帧格式
标志字段 F = 0x7E （符号“0x”表示后面的字符是用十六进制表示。十六进制的 7E 的二进制表示是 01111110）。
地址字段 A 只置为 0xFF。地址字段实际上并不起作用。
控制字段 C 通常置为 0x03。
PPP 是面向字节的，所有的 PPP 帧的长度都是整数字节。
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部

## Slide 8: 字节填充
问题：信息字段中出现了标志字段的值，可能会被误认为是“标志”，怎么办？
  将信息字段中出现的每个 0x7E 字节转变成为 2 字节序列(0x7D, 0x5E)。
  若信息字段中出现一个 0x7D 的字节, 则将其转变成为 2 字节序列(0x7D, 0x5D)。
  若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符（即数值小于 0x20 的字符），则在该字符前面要加入一个 0x7D 字节，同时将该字符的编码加以改变。
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部
Notes: 0x7E0x7D 0x5E
0x7D0x7D 0x5D
0x030x7D 0x23
0x7D 0x230x7D 0x5D 0x23
这种情况是PPP异步传输的情况。异步传输是以字符为单位的。一个字节是8个二进制位，一个字符可能是一个字节，也可以是多个字节。如一个英文字母就是一个字节，而一个中文汉字就是两个字节。
此时如果使用零比特填充的话，会出现识别错误。

## Slide 9: 零比特填充方法
PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时，是使用同步传输（一连串的比特连续传送）。这时 PPP 协议采用零比特填充方法来实现透明传输
在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0。接收端对帧中的比特流进行扫描。每当发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部
Notes: 在使用同步传输的时候，是以比特为单位来传输的。此时就可以使用零比特填充法。

## Slide 10: 练习：P109.3-09
一个PPP帧的数据部分（用十六进制写出）是
7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E，试问真正的数据是什么（用十六进制写出）？

## Slide 11: 零比特填充法
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
信息字段中出现了和
标志字段 F 完全一样
的 8 比特组合
发送端在 5 个连 1 之后
填入 0 比特再发送出去
在接收端把 5 个连 1
之后的 0 比特删除
会被误认为是标志字段 F
发送端填入 0 比特
接收端删除填入的 0 比特

## Slide 12: 练习：P109.3-10
PPP协议使用同步传输技术传送比特串0110111111111100。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串？若接收端收到的PPP帧的数据部分是0001110111110111110110，问删除发送端加入的零比特后变成怎样的比特串？

## Slide 13: 不使用序号和确认机制
PPP 协议之所以不使用序号和确认机制是出于以下的考虑：
  在数据链路层出现差错的概率不大时，使用比较简单的 PPP 协议较为合理。
  在因特网环境下，PPP 的信息字段放入的数据是 IP 数据报。数据链路层的可靠传输并不能够保证网络层的传输也是可靠的。
  帧检验序列 FCS 字段可保证无差错接受。

## Slide 14
Thank You！
Any Questions？