## Slide 1
网络层:动态路由

## Slide 2: 内部网关协议 RIP(Routing Information Protocol)
工作原理
RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议。
R2
R1
N1
N3
N2
N1 1 直接
N2 1 直接
N3 2 R2
N1 2 R1
N2 1 直接
N3 1 直接

## Slide 3: RIP协议的三个要点
仅和相邻路由器交换信息。
交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表。
按固定的时间间隔交换路由信息

## Slide 4: RIP算法举例
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net2 | 3 | R4
Net3 | 4 | R5
… | … | …
表4-9(a) R6路由表
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 3 | R1
Net2 | 4 | R2
Net3 | 1 | 直接交付
表4-9(b) R4发来的路由信息表
表4-9(c) 修改后的表4-9(b)
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
表4-9(d) R6更新后的路由表

## Slide 5: RIP 协议的优缺点
RIP 存在的一个问题是当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器。
RIP 协议最大的优点就是实现简单，开销较小。
RIP 限制了网络的规模，它能使用的最大距离为 15（16 表示不可达）。
路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加。

## Slide 6
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
R1 说：“我到网 1 的距离是 1，是直接交付。”
“1”表示“从本路由器到网 1”
“1”表示“距离是 1”
“”表示“直接交付”

## Slide 7
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
R2 说：“我到网 1 的距离是 2，是经过 R1。”
“1”表示“从本路由器到网 1”
“2”表示“距离是 2”
“R1”表示
经过 R1

## Slide 8
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
R1 说：“我到网 1 的距离是 16 （表示无法到达），
是直接交付。”
但 R2 在收到 R1 的更新报文之前，还发送原来的报文，
因为这时 R2 并不知道 R1 出了故障。

## Slide 9
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
R1 收到 R2 的更新报文后，误认为可经过 R2 到达网1，于是更新自己的路由表，说：“我到网 1 的距离是 3，下一跳经过 R2”。然后将此更新信息发送给 R2。
1 3 R2

## Slide 10
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
R2 以后又更新自己的路由表为“1, 4, R1”，表明 “我到网 1 距离是 4，下一跳经过 R1”。
1 3 R2
1 4 R1

## Slide 11
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1出了故障
正
常
情
况
1 1 
…
1 16 
1 3 R2
1 5 R2
1 16 R2
1 2 R1
1 2 R1
1 4 R1
1 16 R1
…
这样不断更新下去，直到 R1 和 R2 到网 1 的距离都增大到 16 时，R1 和 R2 才知道网 1 是不可达的。
这就是好消息传播得快，而坏消息传播得慢。网络出故障的传播时间往往需要较长的时间(例如数分钟)。这是 RIP 的一个主要缺点。

## Slide 12
Thank You！
Any Questions？