## Slide 1
计算机网络：局域网

## Slide 2: 指引
数据链路层基本概念及基本问题
  基本概念
  三个基本问题
两种情况下的数据链路层
  使用点对点信道的数据链路层
  使用广播信道的数据链路层
以太局域网（以太网）
扩展以太网
高速以太网
应用层
运输层
数据链路层
网络层
物理层

## Slide 3: 局域网的拓扑
匹配电阻
集线器
干线耦合器
总线网
星形网
树形网
环形网

## Slide 4: 局域网的特点与优点
局域网最主要的特点是：网络为一个单位所拥有，且地理范围和站点数目均有限。
局域网具有如下的一些主要优点：
  具有广播功能，从一个站点可很方便地访问全网。局域网上的主机可共享连接在局域网上的各种硬件和软件资源。
  便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
  提高了系统的可靠性、可用性和生存性。

## Slide 5: 认识以太网
最初的以太网是将许多计算机都连接到一根总线上。当初认为这样的连接方法既简单又可靠，因为总线上没有有源器件。
B向 D
发送数据
C
D
A
E
匹配电阻（用来吸收总线上传播的信号）
匹配电阻
不接受
不接受
不接受
接受
B
只有 D 接受
B 发送的数据

## Slide 6: 认识以太网
总线上的每一个工作的计算机都能检测到 B 发送的数据信号。
由于只有计算机 D 的地址与数据帧首部写入的地址一致，因此只有 D 才接收这个数据帧。
其他所有的计算机（A, C 和 E）都检测到不是发送给它们的数据帧，因此就丢弃这个数据帧而不能够收下来。
具有广播特性的总线上实现了一对一的通信。

## Slide 7: 载波监听多点接入/碰撞检测 CSMA/CD
CSMA/CD 表示 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection。
“多点接入”表示许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。
“载波监听”是指每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据，如果有，则暂时不要发送数据，以免发生碰撞。
“载波监听”就是用电子技术检测总线上有没有其他计算机发送的数据信号。

## Slide 8: 碰撞检测
“碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。
  当几个站同时在总线上发送数据时，总线上的信号电压摆动值将会增大（互相叠加）。
  当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的门限值时，就认为总线上至少有两个站同时在发送数据，表明产生了碰撞。
  所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检测”。
检测到碰撞后
  在发生碰撞时，总线上传输的信号产生了严重的失真，无法从中恢复出有用的信息来。
  每一个正在发送数据的站，一旦发现总线上出现了碰撞，就要立即停止发送，免得继续浪费网络资源，然后等待一段随机时间后再次发送。

## Slide 9: 电磁波在总线上的有限传播速率的影响
当某个站监听到总线是空闲时，也可能总线并非真正是空闲的。
A 向 B 发出的信息，要经过一定的时间后才能传送到 B。
B 若在 A 发送的信息到达 B 之前发送自己的帧(因为这时 B 的载波监听检测不到 A 所发送的信息)，则必然要在某个时间和 A 发送的帧发生碰撞。
碰撞的结果是两个帧都变得无用。

## Slide 10
1 km
A
B
t
碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
t = 0
单程端到端
传播时延记为
传播时延对载波监听的影响

## Slide 11
1 km
A
B
t
碰撞
t =   
B 检测到信道空闲
发送数据
t =    / 2
发生碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
A
B
A
B
A
B
t = 0
A 检测到
信道空闲
发送数据
A
B
t = 0
t = 
B 检测到发生碰撞
停止发送
STOP
t = 2  
A 检测到
发生碰撞
STOP
A
B
单程端到端
传播时延记为

## Slide 12: 重要特性
使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信（半双工通信）。
每个站在发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。
这种发送的不确定性使整个以太网的平均通信量远小于以太网的最高数据率。

## Slide 13: 争用期
最先发送数据帧的站，在发送数据帧后至多经过时间 2 （两倍的端到端往返时延）就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。
经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。
以太网的争用期
  以太网的端到端往返时延 2 称为争用期，或碰撞窗口。通常，取 51.2 s 为争用期的长度。
  对于 10 Mb/s 以太网，在争用期内可发送512 bit，即 64 字节。
  以太网在发送数据时，若前 64 字节未发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。
最短有效帧长
  如果发生冲突，就一定是在发送的前 64 字节之内。
  由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于 64 字节。
  以太网规定了最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。

## Slide 14: 二进制指数类型退避算法
发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据。
  确定基本退避时间，一般是取为争用期 2。
  定义参数 k ，
  k = Min[重传次数, 10]
  从整数集合[0,1,…, (2k 1)]中随机地取出一个数，记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
  当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。

## Slide 15
Thank You！
Any Questions？