## Slide 1
数据链路层：扩展以太网

## Slide 2: 指引
数据链路层基本概念及基本问题
  基本概念
  三个基本问题
两种情况下的数据链路层
  使用点对点信道的数据链路层
  使用广播信道的数据链路层
以太局域网（以太网）
  概述
  拓扑
  信道利用率
  MAC层
扩展以太网
高速以太网
应用层
运输层
数据链路层
网络层
物理层

## Slide 3: 在物理层考虑扩展
某大学有三个系，各自有一个局域网
三个独立的碰撞域
一系
二系
三系
碰撞域
碰撞域
碰撞域

## Slide 4: 在物理层考虑扩展
一系
三系
二系
主干集线器
一个更大的碰撞域
碰撞域

## Slide 5: 在物理层考虑扩展
用集线器扩展局域网优点
  使原来属于不同碰撞域的局域网上的计算机能够进行跨碰撞域的通信。
  扩大了局域网覆盖的地理范围。
用集线器扩展局域网缺点
  碰撞域增大了，但总的吞吐量并未提高。
  如果不同的碰撞域使用不同的数据率，那么就不能用集线器将它们互连起来。

## Slide 6: 在数据链路层考虑扩展
在数据链路层扩展局域网是使用网桥。
网桥工作在数据链路层，它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发。
网桥具有过滤帧的功能。当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口。

## Slide 7: 网桥的内部结构
站表
接口管理
软件
网桥协议
实体
缓存
接口 1
接口 2
①
②
③
网段 B
网段 A
1
1
1
2
①
③
⑤
2
②
④
⑥
2
站地址
接口
网桥
网桥
④
⑤
⑥
接口 1
接口 2
1
2

## Slide 8: 使用网桥扩展以太网
B2
B1
碰撞域
碰撞域
碰撞域
A
B
C
D
E
F

## Slide 9: 使用网桥扩展以太网：好与坏
好：
  过滤通信量。
  扩大了物理范围。
  提高了可靠性。
  可互连不同物理层、不同 MAC 子层和不同速率（如10 Mb/s 和 100 Mb/s 以太网）的局域网。
坏：
  存储转发增加了时延。

## Slide 10: 透明网桥
目前使用得最多的网桥是透明网桥(transparent bridge)。
“透明”是指局域网上的站点并不知道所发送的帧将经过哪几个网桥，因为网桥对各站来说是看不见的。
透明网桥是一种即插即用设备，其标准是 IEEE 802.1D。
地址 接口
B2
B1
A
B
C
D
E
F
1
2
1
2
地址 接口
…
…
…
…
B 1
B → A
A → B
A 1
F → C
F 2
A → B
A 1
F → C
F 2

## Slide 11: 自学习算法
按照以下自学习算法处理收到的帧和建立转发表
  若从 A 发出的帧从接口 x 进入了某网桥，那么从这个接口出发沿相反方向一定可把一个帧传送到 A。
  网桥每收到一个帧，就记下其源地址和进入网桥的接口，作为转发表中的一个项目。
  在建立转发表时是把帧首部中的源地址写在“地址”这一栏的下面。
  在转发帧时，则是根据收到的帧首部中的目的地址来转发的。这时就把在“地址”栏下面已经记下的源地址当作目的地址，而把记下的进入接口当作转发接口。

## Slide 12
发送的帧 | B1的转发表 |  | B1的处理 (转发?丢弃?登记?) | B2的转发表 |  | B2的处理 (转发?丢弃?登记?)
 | 地址 | 接口 |  | 地址 | 接口 | 
B → F |  |  |  |  |  | 
D → A |  |  |  |  |  | 
C → D |  |  |  |  |  | 
E → A |  |  |  |  |  | 
A → C |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: 网桥在转发表中登记以下三个信息
在网桥的转发表中写入的信息除了地址和接口外，还有帧进入该网桥的时间。
这是因为以太网的拓扑可能经常会发生变化，站点也可能会更换适配器（这就改变了站点的地址）。另外，以太网上的工作站并非总是接通电源的。
把每个帧到达网桥的时间登记下来，就可以在转发表中只保留网络拓扑的最新状态信息。这样就使得网桥中的转发表能反映当前网络的最新拓扑状态。

## Slide 14: 多接口网桥：交换机
1990 年问世的交换式集线器(switching hub)，可明显地提高局域网的性能。
交换式集线器常称为以太网交换机(switch)或第二层交换机（表明此交换机工作在数据链路层）。
以太网交换机通常都有十几个接口。因此，以太网交换机实质上就是一个多接口的网桥，可见交换机工作在数据链路层。
交换机特点：
  以太网交换机的每个接口都直接与主机相连，并且一般都工作在全双工方式。
  交换机能同时连通许多对的接口，使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样，进行无碰撞地传输数据。
  以太网交换机由于使用了专用的交换结构芯片，其交换速率就较高。

## Slide 15: 用交换机扩展以太网
一系
三系
二系
10BASE-T
至因特网
100 Mb/s
100 Mb/s
100 Mb/s
万维网
服务器
电子邮件
服务器
以太网
交换机
路由器

## Slide 16: 独占传输媒体的带宽
对于普通 10 Mb/s 的共享式以太网，若共有 N 个用户，则每个用户占有的平均带宽只有总带宽(10 Mb/s)的 N 分之一。
使用以太网交换机时，虽然在每个接口到主机的带宽还是 10 Mb/s，但由于一个用户在通信时是独占而不是和其他网络用户共享传输媒体的带宽，因此对于拥有 N 对接口的交换机的总容量为 N10 Mb/s。这正是交换机的最大优点。

## Slide 17
Thank You！
Any Questions？