## Slide 1
计算机网络：数据链路层

## Slide 2: 数据发送模型
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
从层次上来看数据的流动
数据链路层的简单模型

## Slide 3: 数据发送模型
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
仅从数据链路层观察帧的流动
数据链路层的简单模型(cont.)

## Slide 4: 指引
数据链路层基本概念及基本问题
  基本概念
  三个基本问题
两种情况下的数据链路层
  使用点对点信道的数据链路层
  使用广播信道的数据链路层
以太局域网（以太网）
扩展以太网
高速以太网
应用层
运输层
数据链路层
网络层
物理层

## Slide 5: 数据链路层的三个基本问题
封装成帧
透明传输
差错控制

## Slide 6: 封装成帧
封装成帧(framing)就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，然后就构成了一个帧。确定帧的界限。
首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。
帧结束
帧首部
IP 数据报
帧的数据部分
帧尾部
 MTU
数据链路层的帧长
开始
发送
帧开始

## Slide 7: 用控制字符进行帧定界的方法举例
试想：帧还未发送完，发送端出了问题，只能重发该帧。接收端却收到了前面的“半截子帧”，它会抛弃吗？为什么？
SOH
装在帧中的数据部分
帧
帧开始符
帧结束符
发送在前
EOT

## Slide 8: 透明传输
若传输的数据是ASCII码中“可打印字符(共95个)”集时，一切正常。
若传输的数据不是仅由“可打印字符”组成时，就会出问题，如下图。
SOH
EOT
出现了“EOT”
被接收端当作无效帧而丢弃
被接收端
误认为是一个帧
数据部分
EOT
完整的帧
发送
在前

## Slide 9: 用字节填充法解决透明传输的问题
发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC”(其十六进制编码是 1B)。
字节填充(byte stuffing)或字符填充(character stuffing)——接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
如果转义字符也出现数据当中，那么应在转义字符前插入一个转义字符。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。
SOH
SOH
EOT
SOH
ESC
ESC
EOT
ESC
SOH
ESC
ESC
ESC
SOH
原始数据
EOT
EOT
经过字节填充后发送的数据
字节填充
字节填充
字节填充
字节填充
发送
在前
帧开始符
帧结束符
SOH

## Slide 10: 差错控制
传输过程中可能会产生比特差错：1 可能会变成 0 而 0 也可能变成 1。
在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率 BER (Bit Error Rate)。
误码率与信噪比有很大的关系。
为了保证数据传输的可靠性，在计算机网络传输数据时，必须采用各种差错检测措施。

## Slide 11: 循环冗余检验 CRC
在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
假设待传送的一组数据 M = 101001（现在 k = 6）。我们在 M 的后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码一起发送。
冗余码的计算
  用二进制的模 2 运算进行 2n 乘 M 的运算，这相当于在 M 后面添加 n 个 0。
  得到的 (k + n) 位的数除以事先选定好的长度为 (n + 1) 位的除数 P，得出商是 Q 而余数是 R，余数 R 比除数 P 少1 位，即 R 是 n 位。

## Slide 12: 冗余码的计算举例
现在 k = 6, M = 101001。
设 n = 3, 除数 P = 1101，
被除数是 2nM = 101001000。
模 2 运算的结果是：商 Q = 110101，
余数 R = 001。
把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是：2nM + R
即：101001001，共 (k + n) 位。
注：可以用生成多项式来表示循环冗余的除数，例P(X)=X3+X2+1可以表示1101这个除数。
练：101101的生成多项式P(X)=？

## Slide 13: 循环冗余检验的计算过程
110101 ← Q (商)
P (除数) → 1101 101001000 ← 2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1100
1101
001 ← R (余数)，作为 FCS

## Slide 14: 帧检验序列 FCS
在数据后面添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。
循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS并不等同。
  CRC 是一种常用的检错方法，而 FCS 是添加在数据后面的冗余码。
  FCS 可以用 CRC 这种方法得出，但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法。

## Slide 15: 接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验
检验：
  若得出的余数 R = 0，则判定这个帧没有差错，就接受(accept)。
  若余数 R  0，则判定这个帧有差错，就丢弃。
特点：
  但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
  只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P，那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。
关于CRC的更多的知识
http://blog.chinaunix.net/u2/69737/showart_1658667.html

## Slide 16: 小结：CRC差错检测技术
仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到无差错接受(accept)。
  “无差错接受”是指：“凡是接受的帧（即不包括丢弃的帧），我们都能以非常接近于 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错”。也就是说：“凡是接收端数据链路层接受的帧都没有传输差错”（有差错的帧就丢弃而不接受）。
要做到“可靠传输”（即发送什么就收到什么）就必须再加上确认和重传机制。
  考虑：帧重复、帧丢失、帧乱序的情况
可以说“CRC是一种无比特差错，而不是无传输差错的检测机制”
  OSI/RM模型的观点：数据链路层要做成无传输差错的！但这种理念目前不被接受！

## Slide 17
Thank You！
Any Questions？