## Slide 1: 计算机网络体系结构

## Slide 2: 1.7 计算机网络的体系结构
几个基本概念
ISO
国际标准化组织
OSI/RM
互联网法律上的国际标准
TCP/IP Suite
因特网事实上的国际标准
Network Protocols
数据交换遵守的规则、标准或约定
网络体系结构
计算机网络各层及其协议的集合，就是计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。

## Slide 3: 1.7 计算机网络的体系结构
计算机网络的体系结构

## Slide 4
H1 向 H5 发送分组

## Slide 5
1.7 计算机网络的体系结构
数据链路层
5 应用层
4 运输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层
数据链路层
3 路由器
2 网桥,交换机
1 中继器,集线器
层次模型
各层协议
各层设备
各种应用层协议
(HTTP, FTP, SMTP 等)
TCP, UDP
ICMP
IP
RARP
ARP
PPP,CSMA … …
IGMP

## Slide 6: 1.7 计算机网络的体系结构
五层协议对应的数据单元
数据链路层
5 应用层
4 运输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层
应用层报文
运输层报文段
数据帧
IP数据报(IP分组)
0110101010100000100100

## Slide 7: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
主机 2
应 用 层 数 据
10100110100101 比 特 流 110101110101
注意观察加入或剥去首部（尾部）的层次
H4
运输层首部
H3
网络层首部
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部
应 用 层 数 据
H4
应 用 层 数 据
H3
H4
应 用 层 数 据

## Slide 8: 主机 1 向主机 2 发送数据
应 用 层 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
主机 2
10100110100101 比 特 流 110101110101
H2
T2
应 用 层 数 据
H3
H4
我收到了 AP1 发来
的应用程序数据！
H2
T2
H3
应 用 层 数 据
H4
H3
应 用 层 数 据
H4
H3
H4

## Slide 9: 客户进程和服务器进程 使用 TCP/IP 协议进行通信
数据链路层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
运输层
网络层
① 客户发起连接建立请求
② 服务器接受连接建立请求
应用层
应用层
因特网
客户
服务器

## Slide 10: 功能较强的计算机 可同时运行多个服务器进程
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 3
服务器
1
服务器
2
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 1
客户 1
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 2
客户 2
因特网

## Slide 11
Thank You！
Any Questions？